# Примерный перечень

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений, которые могут использоваться при осуществлении производства отдельно взятых работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Прибор, оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение монтажа (сварочных работ) трубопроводов, оборудования и арматуры. | Сварочный аппарат |  |
|  | Осуществление контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом | Ультразвуковой дефектоскоп |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов. | Машина для опрессовки трубопроводов с ручным приводом Манометры |  |
|  | Проведение пневматических испытаний трубопроводов. | Компрессорная установка |  |
|  | Выполнение работ по изменению направления труб (изгиб труб). | Трубогиб электрический |  |
|  | Выполнение отверстий в трубах диаметром до 60 мм (отверстия должны быть просверлены). | Вертикально-сверлильный станок |  |
|  | Подготовка и обработка труб под сварку (выполнение необходимой формы, размеров и качества кромок). Выполнение на трубах и арматуре (муфты) резьбовых соединений | Токарный станок |  |
|  | Крепление трубопроводов к строительным конструкциям помещений, выполнение отверстий в строительных конструкциях, работ по подключению приборов, оборудования и т.д. | Перфоратор, набор инструментов (отвертки, молоток, ключи гаечные, кусачки и т.д.) |  |
|  | Проверка интенсивности орошения защищаемой площади (установки водяного и пенного пожаротушения). | Три металлических поддона размером 0,5х0,5 м. и высотой бортов не менее 0,4 м. |  |
|  | Проверка: - приема информации о замыкании цепи шлейфов сигнализации; - приема информации об обрыве цепи шлейфов сигнализации; - приема информации о пожаре по увеличению тока в цепи шлейфов сигнализации; - приема информации о пожаре по уменьшению тока в цепи шлейфов сигнализации. | Магазин сопротивлений Р33, Вольтомметр В7-38 |  |
|  | Проверка наличия, амплитуды и длительности импульсов. | Осциллограф С1-64 (С1-55) |  |
|  | Проверка работы выходов и формирования сигнала АСПТ (оповещение) и «Пожар» по извещениям в шлейфах сигнализации. | Прибор Ц4352 Секундомер |  |
|  | Проверка работы прибора при резервном питании. Измерение напряжения в контрольных точках схемы приборов, величин сопротивления резисторов. | Вольтомметр В7-38 (Ц4349), Осциллограф С1-64 |  |
|  | Проверка формирования сигнала «Неисправность» при снижении напряжения питания, проверка работоспособности прибора при пониженном напряжении питания. | Источник напряжения Б5-44А, Ц4352, Прибор ЛАТР-1М, |  |
|  | Измерение напряжения резервного источника питания, целостность заземляющего провода. Проверка напряжения на клеммах подключения шлейфов сигнализации. | Прибор Ц4352 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | Мегаомметр М4100 |  |
|  | Измерение величины тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока и сопротивления постоянному току. | Ампервольтметр Ц4352 |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющих проводников. | Омметр М372 |  |
|  | Проверка фоновой освещенности (в месте установки ручных пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, извещателей пламени, ИПДЛ и т.д.). | Люксометр Ю-116 |  |
|  | Измерение уровня звука, обеспечиваемого оповещателями системы оповещения. | Шумомер SL – 401 |  |
|  | Измерение динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках. | Комбинированный приемник давления |  |
|  | Измерение полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с. | Приемник полного давления (Анемометр АСО-3, Термоанемометр ЭА-2М). |  |
|  | Регистрация перепадов давлений | Дифференциальный манометр, Микроманометр ММН-240. Тягомер. |  |
|  | Измерение скоростей воздуха менее 5 м/с. | Анемометр. |  |
|  | Измерение давления в окружающей среде. | Барометры. |  |
|  | Измерение температуры. | а) Ртутные термометры. б) Термопары. |  |
|  | Измерение влажности воздуха. | Психрометры. Психрометрические термометры. |  |
|  | Измерение: - интервалов времени; - частоты вращения; - линейных размеров воздуховодов и отверстий. | а) Секундомер. б) Тахометр НО-11. в) Линейка или рулетка металлическая. |  |
|  | Подключение приемников давления к микроманометрам. | Гибкие шланги. |  |
|  | Поверхностная огнезащитная обработка материалов, изделий, конструкций | Кисти; Валики; Шпатели; Емкости (ванны для погружения); Пневмораспылители; Насосы высокого давления; Компрессоры |  |
|  | Глубокая пропитка огнезащитными составами материалов, изделий, конструкций | Автоклав, Вакуумный насос |  |
|  | Пропитка огнезащитными составами способом прогрев-холодная ванна материалов, изделий, конструкций | Емкости (ванны для погружения); Противовсплывные устройства; Устройства для нагревания |  |
|  | Измерение толщины слоя нанесенного огнезащитного состава | а) Штангенциркуль; б) Линейка; в) Магнитный толщиномер; |  |
|  | Измерение влажности при огнезащитной обработке материалов, изделий, конструкций | Гигрометр |  |
|  | Измерение плотности при огнезащитной обработке материалов, изделий, конструкций | Микрометр |  |
|  | Смешивание компонентов для приготовления огнезащитных составов | а) Емкость; б) Бур (дрель); в) Смеситель; г) Весы; д) Мерники |  |
|  | Сбор, регенерация и утилизация остатков огнетушащих веществ | Емкости; оборудование для регенерации и утилизации |  |
|  | Проведение внутреннего осмотра огнетушителей | Безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) |  |
|  | Окраска огнетушителей | Камера для окраски и сушки |  |
|  | Проверка основных параметров огнетушителей, огнетушащих составов и проведение испытаний огнетушителей и их узлов | Безопасное аттестованное оборудование |  |
|  | Осуществление трубо-печных работ | Манометры воздушные, шланги резиновые воздушные, компрессор воздушный, зеркало монтажное, телевизионная камера для видеообследования вентиляционных каналов, объектив, пылесос промышленный, пояса страховочные, лебедки промышленные, влагомер универсальный, подъемник гидравлический, анемометр крыльчатый, теодолит, толщиномер ультразвуковой, лазерный дальномер, измеритель прочности бетона, рейка нивелирная, комплект оборудования для прочистки газоходов и вентканалов, шар диаметром 85 мм |  |

# Примерный перечень

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений, которые могут использоваться при осуществлении производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| Работы, входящие в состав лицензируемого вида деятельности | Порядковый номер оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений по приложению 6 |
| --- | --- |
| 1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения | 1-9 |
| 2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 8, 10-20 |
| 3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения | 1-8, 28(в) |
| 4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления | 8, 21-29 |
| 5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре | 8, 10-20 |
| 6. Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес | 1, 2, 8 |
| 7. Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах | 1, 2, 8, 28(в), 33(а,б) |
| 8. Производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций | 26(а), 27, 30-36 |
| 9. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения | 8, 36(г), 37-40 |
| 10. Осуществление трубо-печных работ | 8, 41 |

Примечание: допускается использование других аналогичных приборов и оборудования, соответствующих классу точности и параметрам (пределам) измерения, а также выполняющих соответствующий вид работ (измерений).